## Приложение № 8

## Список установленного в котельной ОАО «Дукс»  оборудования

с указанием потребления  электрической   мощности   и  степени загрузки

| Зимний период | Мощность | Загрузка | Общее потребление | Летний период | Мощность | Загрузка | Общее потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свет: |  |  |  | Свет: |  |  |  |
| Люминисцентный | 2х40Вт –60 шт | 12ч. | 57,6 кВт.ч | Люминисцентный | 2х40Вт-45 шт | 8 ч. | 28,8 кВт.ч |
|  | 2х40Вт –18шт | 8ч. | 11,52 кВт.ч |  | 2х40Вт-22 шт | 4 ч. | 7,04 кВт.ч |
| Лампы накаливания | 60Вт – 30шт | 12ч. | 21,6 кВт.ч | Лампы накаливания | 60Вт-18 шт | 8 ч. | 8,64 кВт.ч |
|  | 60Вт – 24 шт | 12ч. | 17,28 кВт.ч |  | 60Вт-16 шт | 4 ч. | 3,84 кВт.ч |
|  |  |  |  | Эл.двигатели |  |  |  |
| Дымосос «Сирокко» № 12 | 35 кВт | 24ч. | 840 кВт.ч | Дымосос ВДН-10 | 11 кВт | 8 ч. | 88,0 кВт.ч |
| Питательный насос ЦНСГ-38-110 | 11 кВт | 24ч. | 264 кВт.ч | Питательный насос | 11 кВт | 8 ч. | 88,0 кВт.ч |
| Конденсатный насос К30,0М-80-50-200 | 7,5 кВт | 6 ч. | 45 кВт.ч | Конденсатный насос КМ-80-50-200 | 7,5 кВт | 4 ч. | 30,0 кВт.ч |
| Дренажный насос | 1,5 кВт | 3 ч. | 4,5 кВт.ч | Дренажный насос | 1,5 кВт | 1 ч. | 1,5 кВт.ч |
| Вытяжка из подвала | 18,5 кВт | 8 ч. | 148 кВт.ч | Вытяжка из подвала | 18,5 кВт | 4 ч. | 74 кВт.ч |
| Вытяжка из пит.баков | 18,5 кВт | 12 ч. | 222 кВт.ч | Вытяжка из пит.баков | 18,5 кВт | 4 ч. | 7 кВт.ч |
| Вент.подачи воздуха (дутьевой) | 14 кВт | 24ч. | 336 кВт.ч | Вент.подачи воздуха (дутьевой) | 14 кВт | 8 ч. | 112 кВт.ч |
| Насос подпиточной воды КМ-20-30 | 1,5 кВт | 4 ч. | 6 кВт.ч | Насос горячей воды | 7,5 кВт | 10 ч. | 75 кВт.ч |
| Отопление-циркуляц. | 15 кВт | 24ч. | 360 кВт.ч |  |  |  |  |
| Насос горячей воды | 7,5 кВт | 24ч. | 180 кВт.ч |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2513 кВт.ч сутки |  | ИТОГО: |  | 590 кВт.ч сутки |